## Slide 1
NOM : Robin VERCOOR – 1TEB
TITRE DU PROJET
Construction d’une maison individuelle – TARNAUD (Rochechouart)

## Slide 2
DESCRIPTION GENERALE DU PROJET :
Surface : ≈ 365 m² habitables (RDC ≈ 166 m² + sous-sol ≈ 200 m²), hors garage (maquette), patio et terrasses (≈ 66 m²)
Nombre d’étage : 2 niveaux (sous-sol semi-enterré + rez-de-chaussée), toiture-terrasse plate
Nombre de pièces : ≈ 25 (RDC : séjour, cuisine, bureau, 2 chambres…, sous-sol : salle de jeu, 3 chambres, caves…)
Fonction du bâtiment : habitation – maison individuelle (+ garage), 26-28 rue Eugène Le Roy, 87600 Rochechouart

## Slide 3
SOMMAIRE DES LOTS (Allotissement) :
Lot 00 : Prescriptions générales (non fourni dans l’extrait de CCTP)
Lot 01 : Gros œuvre
Lot 02 : Menuiseries extérieures – Fermetures
Lot 03 : Menuiseries intérieures
Lot 04 : Doublage – Isolation
Lot 05 : Carrelage – Faïence

## Slide 4
SYSTEMES CONSTRUCTIFS:
Définition (bâtiment) : le bâtiment est l’ensemble de l’ouvrage, composé de l’infrastructure et de la superstructure.
Infrastructure : partie de l’ouvrage située sous le niveau du sol (fondations, murs enterrés, dallage bas). Elle reprend les charges de la superstructure et les transmet au sol (bon sol, hors gel).
INFRASTRUCTURE - DEFINITION :

## Slide 5
SYSTEMES CONSTRUCTIFS:
• Fouilles en rigole / en trou, évacuation des terres
• Béton de propreté (250 kg) puis semelles filantes en béton armé, descendues hors gel
• Arase étanche par feutre bitumineux
• Murs du sous-sol en agglos 25×20×50 hourdés au mortier de ciment (+ mur de soutènement)
• Chaînages horizontaux et verticaux en béton armé
• Enduit ciment des parties enterrées + 2 couches de produit d’étanchéité
• Drainage périphérique (cunette béton, drain PVC Ø100, empierrement, feutre BIDIM) relié aux eaux pluviales
• Dallage du sous-sol : tout-venant 25 cm compacté, sable 5 cm, film polyéthylène, isolant PSE, dalle BA 12 cm talochée
INFRASTRUCTURE :

## Slide 6
SYSTEMES CONSTRUCTIFS:
Définition (peut-être à comparer avec Infrastructure) : la superstructure est la partie de l’ouvrage située au-dessus du sol (rez-de-chaussée, murs, planchers, toiture). L’infrastructure, elle, est enterrée.
SUPERSTRUCTURE – DEFINITIONS :
Définition (éléments porteurs) : éléments de structure qui supportent les charges (poids propre, charges d’exploitation, neige, vent) et les descendent vers les fondations : murs porteurs, poteaux, poutres, planchers, linteaux, chaînages.

## Slide 7
SYSTEMES CONSTRUCTIFS:
• Murs porteurs en agglos 20×20×50 hourdés au mortier de ciment, enduit monocouche PRB gratté
• Chaînages horizontaux et verticaux en béton armé
• Linteaux en béton armé au-dessus des baies
• Poteaux et poutres en béton armé de l’habitation
• Plancher haut du sous-sol : poutrelles + entrevous TERREAL 16+4 cm (trémie d’escalier renforcée)
• Planchers des terrasses (terrasse couverte et terrasse)
• Arase des têtes de murs (horizontale et oblique) pour recevoir la toiture
• Toiture-terrasse : couverture isolante bac acier, pente 5 %
SUPERSTRUCTURE (éléments porteurs) :

## Slide 8
SYSTEMES CONSTRUCTIFS:
• Menuiseries extérieures : fenêtres, baies coulissantes, portes en aluminium laqué gris anthracite, vitrage 4/16/4, volets roulants motorisés, porte d’entrée bois exotique, porte de garage sectionnelle
• Menuiseries intérieures : blocs-portes isoplanes, châssis à galandage SCRIGNO, placards coulissants COULIDOOR, escalier ½ tournant bois exotique
• Doublage et isolation : BA13 sur rails + laine de verre GR100, cloisons D120/90 et D72/48, plafonds BA13 + isolation IBR 120 mm
• Revêtements : carrelage grès émaillé sur chape (plancher chauffant), plinthes, faïence des pièces d’eau
• Équipements : volets roulants, grilles de défense, entrées d’air VMC
SUPERSTRUCTURE (Second Oeuvre) :